## Slide 1
윈드라이더 시스템 관측데이터 파일구성
산업용PC
관측 데이터 디폴트 디렉토리
- D:\KoreaLidar\Year\Month\EOLID
데이터 디렉토리
- 디폴트 디렉토리\DATA : 관측 데이터 디렉토리
- 디폴트 디렉토리\ ALARM : Alarm 데이터 디렉토리
- 디폴트 디렉토리\BACKUP : Backup 디렉토리
DATA
- RTD : 실시간 관측 데이터로서 scanning speed와 축적시간에 따라 파일이 생성.
축적시간은 500~2000ms 내에 설정가능
dd_HH_mm_ss_index_channel.rtd
- STA : Full scanning 동안의 관측 데이터로서 RTD 관측 데이터가 축적됨.
dd_HH_mm_ss-dd2_HH2_mm2_ss2.sta
- INI : scanning에 대한 파라미터 설정값
ALARM
- ALM : dd_hh_mm_ss.alm
- alm 파일은 XML 형식의 상태 로그 파일로 상태의 변화가 발생할 때마다 파일이 생성.
- 상태 데이터는 Lidar 연결상태, Lidar 상태, 기타 에러가 발생하면 에러 메시지를 포함.
관측데이터 생성

## Slide 2
윈드라이더 시스템 관측데이터 파일구성
관측데이터 파일 구조 (첨부파일 참조)
HEADER | BODY
44 byte | 16 byte * 측정 포인트 개수
* Measurement structure
Name | Type | Size(Byte) | Description
Time | INT64 | 8 | Measurement time in UNIX format
Index | INT32 | 4 | Index number of measurement
Channel Index | INT32 | 4 | Channel number
Window Size | FLOAT | 4 | Window size, m
Average Time | INT32 | 4 | Accumulation time, ms
Local Azimuth | FLOAT | 4 | Azimuth angle in lidar coordinates, °
Local Zenith | FLOAT | 4 | Elevation angle in lidar coordinates, °
Global Azimuth | FLOAT | 4 | Azimuth angle in global coordinates, °
Global Zenith | FLOAT | 4 | Zenith angle in global coordinates, °
Points Count | INT32 | 4 | Number of points in a measurement
* HEADER structure
Name | Type | Size(Byte) | Description
Radial Speed | FLOAT | 4 | Radial speed, m/s
Width | FLOAT | 4 | Spectral width, m/s
SNR | FLOAT | 4 | SNR, dB
Beta | FLOAT | 4 | Backscatter coefficient
* Body structure

## Slide 3
윈드라이더 시스템 관측데이터 파일구성
협의사항
1) 데이터 포멧에 대한 필드 구성 확인 및 검토 (첨부파일 참조)
o 데이터 포멧 구조 검토
o 바이너리 파일 형식에 대한 텍스트 파일 형식으로 요청
[Time] [Index] [Channel Index] [Window Size] [Average Time] [Local Azimuth] [Local Zenith] [Global Zenith] [Points Count] [Radial Speed 1] [Width 1] [SNR 1] [Beta 1] [Radial Speed 2] [Width 2] [SNR 2] [Beta 2] …
=> Time : Unix 타임이 아닌 사용자가 식별이 가능한 time으로 변경요청
=> 데이터 필드 구분은 탭으로 구분
2) WINDCONFIG.INI 파라미터 설정에 대한 검토 (첨부파일 참조)
o 파라미터 협의를 통한 UI 변경 필요 (관측데이터 파일 생성 기준이 변경됨)
o 파라미터 설정으로 인해 측정품질에 영향을 주는지 확인 필요
o sector size : 360 °
o scanning speed : 0.5 ~ 2 °/sec
o accumulation time : 500 ~ 2000ms
3) 관측 데이터 전송 파일 종류 선정
o RTD, STA 파일의 경우
STA가 RTD의 축적데이터이므로 RTD 데이터 전송 여부 검토
파라미터 설정에서 accumulation time : 1000ms, scanning speed : 1/sec 인경우
1scanning (360도) 동안 rtd 파일 약 360개, sta 파일 1개 (sta저장기간 : 6min)
o 전송율 산정 문제
RTD 파일 생성 개수를 정확하게 정할 수가 없음.
그에 따른 기준 대비 전송율을 산정하기가 어려움.
STA 또는 RTD에 대한 전송율의 경우 대략적인 전송율로 표현가능
4) Alarm 데이터의 활용
o 알람 데이터를 활용해서 Lidar 상태 현시 검토 (첨부파일 참조)
o 활용가능 데이터 : Lidar Connection status, Lidar status, 기타 상태요소 및 에러 요소
o Alam 데이터 활용을 통한 화면 UI 변경 검토

## Slide 4
사용자 모드 - UI 구성
Wind Lidar System
메인화면 - 로그인 화면
아이디
패스워드
로그인
이 시스템은 권한 있는 사용자만 접속이 가능합니다.
사용자 등록은 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
관리자 접속은 사용자로 로그인 한 후에 권한이 관리자일 경우 상단 메뉴에서 관리자로 접속이 가능
일반 사용자의 경우 상단 메뉴에 관리자 접속 화면이 나오지 않음

## Slide 5
사용자 모드 - UI 구성 (알람 데이터 활용)
경기도 농업기술원
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:00
Today 수신율
Yesterday 수신율
98%
100%
more
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]
Lidar Connection STS
connected
Lidar status
scanning
관측데이터 수신
데이터 송신 프로세스
OK
OK
Scanning Parameters
more
Alaram Message
more
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Measurement type
0 – PPI
Azimuth angle
-180
Elevation angle
30
Sector size
360
Scanning speed
1
Accumulation time
1000
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Lidar connection sts
no connection
Lidar status
ready for operation
Error source
...
인천테크노 파크
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:00
Today 수신율
Yesterday 수신율
98%
100%
more
Lidar Connection STS
not connected
Lidar status
state is unknown
관측데이터 수신
데이터 송신 프로세스
ERR
OK
Scanning Parameters
more
Alaram Message
more
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Measurement type
0 – PPI
Azimuth angle
-180
Elevation angle
30
Sector size
360
Scanning speed
1
Accumulation time
1000
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Lidar connection sts
no connection
Lidar status
ready for operation
Error source
...
에이스 트윈타워
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:00
Today 수신율
Yesterday 수신율
98%
100%
more
Lidar Connection STS
connected
Lidar status
an error occurred
관측데이터 수신
데이터 송신 프로세스
ERR
OK
Scanning Parameters
more
Alaram Message
more
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Measurement type
0 – PPI
Azimuth angle
-180
Elevation angle
30
Sector size
360
Scanning speed
1
Accumulation time
1000
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Lidar connection sts
no connection
Lidar status
ready for operation
Error source
Profile processor init error

## Slide 6
사용자 모드 - UI 구성(알람 데이터 활용)
관측소별
경기도 농업기술원
날짜
2017 년
02월
06일
제공되는 데이터 포멧이 많을 경우 화면 구성이 변경될 수 있습니다.
경기도 농업 기술원 Scanning Parameters
검색
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
No | RCV Time | Measurement Type | Parameter 1 | Parameter 2 | Parameter 3 | Parameter 4
1 | 2017.02.27 14:12:10.511 | 1 – with constant elevation angle(PPI) | -180 | 30 | 1 | 1000
2 | 2017.02.27.14:00:09.323 | 1 – with constant elevation angle(PPI) | -180 | 30 | 1 | 1000
3 | 2017.02.27.14:00:09.323 | 1 – with constant elevation angle(PPI) | -180 | 30 | 1 | 1000
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 7
사용자 모드 - UI 구성(알람 데이터 활용)
관측소별
경기도 농업기술원
날짜
2017 년
02월
06일
제공되는 데이터 포멧이 많을 경우 화면 구성이 변경될 수 있습니다.
경기도 농업 기술원 Alarm Message
검색
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
No | RCV Time | Lidar Connection Status | Lidar Status | Status Element | Error Element
1 | 2017.02.27 14:12:10.511 | No connection | State is unknown | Yes | No
2 | 2017.02.27.14:00:09.323 | Connected | Ready for operation | Yes | No
3 | 2017.02.27.14:00:09.323 | Connected | An error occurred during scanning | Yes | Yes
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 8
사용자 모드 - UI 구성(알람 데이터 활용)
수신되는 메시지에 따라서 화면 구성이 자동으로 변경됩니다.
경기도 농업 기술원 Alarm Message 상세보기
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13.568
Lidar connection State
no connection
Lidar status
ready for operation
Status Element
Error Element
Connect State
Yes
Start State
Yes
Gps State
Yes
Scanner State
Yes
WindProfilerCyclogram
Device error; ProfileProcessor init error
리스트
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 9
사용자 모드 - UI 구성
관측소별
경기도 농업기술원
일별통계
월별통계
날짜
2017 년
02월
06일
제공되는 데이터 포멧이 많을 경우 화면 구성이 변경될 수 있습니다.
2017-02-06
98%
경기도 농업 기술원 시간대별 수신 통계
시간대별
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
검색
시간대별 | 0 ~ 6분 | 6 ~ 12분 | 12 ~ 18분 | 18 ~ 24분 | 24 ~ 30분 | 30 ~ 36분 | 36 ~ 42분 | 42 ~ 48분 | 48 ~ 54분 | 54 ~ 60분 | 수신율
00 ~ 01시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
01 ~ 02시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%
02 ~ 03시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
03 ~ 04시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
04 ~ 05시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
05 ~ 06시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
06 ~ 07시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%
07 ~ 08시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
08 ~ 09시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
10 ~ 11시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
11 ~ 12시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
12 ~ 13시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
13 ~ 14시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
( 1 scanning cycle : 6 minute )
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 10
사용자 모드 - UI 구성
관측소별
경기도 농업기술원
일별통계
월별통계
날짜
2017 년
02월
2017-02
98%
경기도 농업 기술원 일별 수신 통계
시간대별
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
검색
일자 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | ... | 24시 | 수신율
1일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95%
3일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95%
8일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
... | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
31일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 11
사용자 모드 - UI 구성
관측소별
전체
일별통계
월별통계
날짜
2017 년
2017년도
98%
경기도 농업 기술원 월별 수신 통계
시간대별
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
검색
관측소명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5얼 | 6월 | 7월 | 8월 | ... | 12월 | 수신율
Xxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Xxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95%
xxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 12
사용자 모드 - UI 구성 (관리자모드)
사용자 관리
사용자 등록
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
순번 | 사용자 ID | 사용자명 | 메일주소 | 최종 접속시간 | 등록일자 | 권한여부
1 | Minsoub | 정민섭 | mjoung@hist.co.kr | 2017.02.14 13:12:30 | 2017.02.01 14:12:10 | 일반사용자
2 | Sssic | 손승식 | ssson@hist.co.kr | 2017.02.14 13:12:30 | 2017.02.01 14:12:10 | 관리자
3 | Test | TEST | test@hist.co.kr | 2017.02.14 13:12:30 | 2017.02.01 14:12:10 | 접속차단
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 13
사용자 모드 - UI 구성 (관리자모드)
사용자 등록
패스워드
사용자명
권한여부
등록
메일주소
관리자
취소
사용자 ID
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]

## Slide 14
사용자 정보수정
패스워드
사용자명
권한여부
********
수정
메일주소
정민섭
minsoub@gmail.com
관리자
삭제
사용자 ID
minsoub
취소
접속차단
사용자 모드 - UI 구성 (관리자모드)
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Wind Lidar System
[ Home] [ 로그아웃 ] [ 패스워드 수정 ] [ 관리자 접속]